IMPLEMENTASI MESIN PENGOLAHAN MEKANIS PADA

PROSES PRODUKSI ANEKA OBAT TRADISIONAL (JAMU)

IMPLEMENTATION OF MECHANICAL PROCESSING MACHINES

IN TRADITIONAL MEDICINES (JAMU) PRODUCTION

Isti Purwaningsih, Usman Effendi, dan Arif Hidayat

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya

Jl. Veteran, Malang

ABSTRACT

The objective of this activity is to implement the washing machine for rhizome and hydraulic press machine to improve the performance and efficiency of jamu production process. There are several activities such as: (1) surveying at small medium entrerprises of traditional medicine in Batu, “Ragil” and “Bu Roes” and doing preliminary evaluation, (2) designing and assembling washing machine and hydraulic press machine, (3) training, (4) implementing machine in SMEs partner, then (5) monitoring and evaluation.  The result of this activity showed that washing machine performance had average input capacity of 5 kg/process/5 minutes with 95% efficiency. Hydraulic press had average input capacity of 10 kg/process/ 5 minutes. The benefits of both machines implementation were time and power saving, and increasing production hygiene and efficiency.

Keywords: Traditional medicine, washing machine, hydraulic press machine

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan ini adalah menerapkan mesin pencuci empon mekanis dan mesin press hidrolik sehingga dapat meningkatkan performansi dan efisiensi proses produksi jamu.  Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yakni : (1) Survey ke UKM obat tradisional (jamu) di Batu, yakni UKM “Ragil” dan “Bu Roes” dan melakukan evaluasi awal (2) Perancangan dan pembuatan mesin pencuci empon-empon mekanis dan mesin press hidrolis (3) Pelatihan (4) Penerapan mesin di UKM Mitra kegiatan, serta (5) Monitoring dan evaluasi.  Hasil uji coba performansi mesin pencuci empon ini diperoleh: Kapasitas masukan rata-rata 5 kg/proses/5 menit dengan tingkat efisiensi yang diukur dari tingkat kebersihan empon adalah 95 %. Sedangkan performansi mesin press hidrolis adalah dengan kapasitas masukan rata-rata 10 kg/proses/15 menit memberikan hasil yang maksimal. Keuntungan dari penerapan mesin ini adalah menghemat waktu, tenaga, meningkatkan higienes produksi dan efisiensi.

Kata kunci: obat tradisional (jamu), mesin pencuci empon, mesin press hidrolis

PENDAHULUAN

Trend global masyarakat yang menuntut pangan dan produk kesehatan yang aman dan slogan “kembali ke alam” (back to nature), menunjukkan pertumbuhan yang makin meningkat. Hal ini terlihat dengan makin maraknya industri obat tradisional (jamu), terutama pada skala kecil yang menggunakan tanaman obat sebagai bahan bakunya. Nilai pasar tanaman obat dan berbagai produknya relatif tinggi dan menunjukkan kecenderungan peningkatan dengan makin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi obat berbasis bahan baku alami. Obat tradisional (jamu) relatif lebih aman dikonsumsi ketimbang obat modern/farmasi yang memiliki efek samping yang sulit dihindarkan (Anonymous, 2003)

Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, instan, minuman, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional (Handayani dan Suharmiati, 2002).

Penggunaan tanaman obat sebagai sarana pengobatan tradisional sejak dulu sudah dikenal oleh masyarakat. Ada kecenderungan masyarakat untuk beralih ke bahan-bahan alami (back to nature) dibandingkan dengan obat modern yang mempunyai zat aktif tunggal/zat murni. Hal ini terlihat dengan makin meningkatnya industri obat tradisional, kosmetika yang menggunakan tanaman obat sebagai bahan bakunya. Penggunaan obat tradisional  mempunyai keuntungan-keuntungan, antara lain: (1) Efek samping yang relatif kecil, disebabkan adanya faktor intrinsik yang terdapat pada obat alam yang dapat menetralkan efek samping yang ditimbulkan zat aktif tunggal/zat murni, (2) Mempunyai khasiat ganda, karena bahan obat alam pada hakekatnya merupakan gabungan dari banyak zat yang mempunyai khasiat yang berbeda pula, (3) Aktivitas kerjanya perlahan, disebabkan bahan obat alam yang digunakan sebagai obat melepaskan zat tertentu ke dalam saluran pencernaan secara berangsur-angsur (Hargono, 1993).

Pada pembuatan jamu dibutuhkan simplisia nabati, yaitu bahan alamiah yang dipakai sebagai tanaman yang belum mengalami pengolahan apapun. Bagian tanaman yang digunakan sebagai simplisia adalah akar, rhizome, herba, daun, bunga, buah, pati, minyak, getah, kulit, umbi lapis, dan kayu (Paraga, 1983).

Seiring dengan dibudidayakannya tanaman obat secara komersial, perkembangan industri obat tradisional (jamu) di Batu dan Malang meningkat cukup signifikan, baik yang diusahakan dalam skala rumah tangga maupun skala kecil, sehingga keterlibatan masyarakat begitu tinggi, karena sebagian masyarakat menjadikannya sebagai mata pencaharian utama, diantaranya adalah UKM “Ragil” dan “Bu Roes” di Kota Batu yang memproduksi berbagai macam  obat tradisional (jamu), baik dalam bentuk instant, manisan, jamu serbuk, maupun minuman.

Hasil survey awal yang telah dilakukan di UKM “Ragil” dan “Bu Roes” menunjukkan bahwa semua tahapan proses masih dilakukan secara manual. Pada tahap pencucian empon-empon, dimana semua jenis jamu yang diproduksi harus melalui tahapan ini, selama ini masih dilakukan secara manual sehingga waktunya sangat lama dan membutuhkan tenaga besar, yakni untuk 20 kg empon-empon membutuhkan waktu 4-5 jam, sedangkan pada tahapan pengepresan selama ini juga masih dilakukan secara manual dengan tangan dan kain saring, sehingga untuk 10 kg empon-empon membutuhkan waktu 2 jam, disamping tenaga yang cukup besar, harus dilakukan berkali-kali, waktu lama, tangan menjadi sangat kotor, dan hasilnya kurang maksimal. Oleh karena itu penerapan mesin pencuci empon secara mekanis dan pengepres hidrolis dengan skala yang lebih besar kiranya dapat menghemat tenaga dan waktu sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi produksi.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan permasalahan yang ada serta potensi dan kondisi yang ditemukan di lapangan, maka alternatif  yang  dapat  dikembangkan  adalah :  a)  rancang bangun  mesin  pencuci empon mekanis dan mesin press hidrolis, b)  peningkatan performansi dan efisiensi  efisiensi proses.

Spesifikasi dari desain peralatan yang diintroduksikan sebagai berikut:

- Penerapan mesin pencuci empon mempunyai kemampuan 5 kg/proses/5 menit.

- Press hidrolis dengan kapasitas masukan  10 kg/proses/15 menit.

Pemilihan proses pembuatan mesin pencuci empon mekanis dan press hidrolis ini ditunjang oleh :

- Proses pengoperasian mesin pencuci empon-empon mekanis dan press hidrolis relatif mudah dan sederhana

- Biaya pengoperasian dan perawatan mesin relative murah dan keandalannya tinggi.

- Dapat dikerjakan oleh  mereka yang berpendidikan rendah serta tidak membutuhkan keterampilan khusus dalam operasionalnya.

Gambar 1.  Desain mesin pencuci empon-empon

Gambar 2.  Desain press hidrolis

Metode yang akan dipergunakan dalam penerapan mesin kristalisasi instant  adalah metode Learning by Doing,  yang lebih  banyak  menekankan  aspek  latihan dan keterampilan  kelompok serta kegiatan mandiri.

Dalam pelaksanaannya ada dua kegiatan  pokok yaitu :

- Kegiatan pelatihan dan membangun unit percontohan yang akan digunakan dalam latihan kerja.

- Kajian tentang kemampuan serap dari peserta terhadap materi pelatihan yang akan  diberikan.

Peserta Kegiatan

Agar pelatihan dan pemasyarakatan proses pembuatan  serta penerapan mesin mesin pencuci empon mekanis dan press hidrolis dapat berhasil dan berkembang, maka ditentukan khalayak sasaran sebagai berikut :

UKM obat tradisional (jamu) “Ragil” dan “Bu Roes”  yang berlokasi di Kota Batu Malang dijadikan sasaran utama dan sekaligus sasaran pengembangan teknologi yang akan diterapkan.

Rancangan Evaluasi

Agar pelaksanaan penerapan mesin pencuci empon dan press hidrolis yang akan dilakukan mencapai sasaran dan diperoleh masukan balik, maka evaluasi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a).  Evaluasi sebelum kegiatan

Dilakukan demontrasi penerapan mesin pencuci empon mekanis dan press hidrolis yang telah diperoleh dari Work Shop terhadap sekelompok  industri rumah tangga jamu instan (bukan sasaran) di sekitar kampus untuk mengetahui apakah materi dan teknologi yang akan disampaikan nantinya dapat diadopsi oleh khalayak sasaran.

b).  Evaluasi selama kegiatan

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi baik penyampaian materi maupun masalah teknis yang lain dan daya serap khalayak sasaran. Dengan cara simulasi dan pelatihan selanjutnya diminta khalayak sasaran untuk mencoba mengoperasikan mesin pencuci empon mekanis dan press hidrolis yang telah didesain, maka dapat diketahui sampai sejauh mana adopsi teknologi dan materi pelatihan dapat diserap oleh khalayak sasaran.

c).  Evaluasi akhir kegiatan

Untuk mengetahui keberhasilan daya serap materi pelatihan yaitu pelatihan  penerapan mesin pencuci empon mekanis dan press hidrolis, maka yang dapat diukur dan diamati adalah dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan khalayak sasaran, di mana selanjutnya dapat digunakan untuk evaluasi dan memantau kegiatan di masa yang akan datang.

HASIL  DAN  PEMBAHASAN

Proses Produksi

Tahapan pembuatan minuman tradisional (jamu) adalah sebagai berikut :

1.  Pemilihan bahan (empon-empon)

Untuk mendapatkan bahan baku yang baik, sebaiknya dipilih umbi yang mempunyai tingkat kematangan tertentu.

2.  Sortasi dan pencucian

Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran, noda, debu, dlsb. Sambil dilakukan pencucian, sering pula dilakukan sortasi ulang agar didapatkan kualitas yang baik.

3.  Penghancuran dan pengepresan

Dalam penghancuran dan pengepresan, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah peralatan yang digunakan harus tahan terhadap korosi dan tidak membahayakan. Harus diperhatikan pula kontak antara alat dan bahan dijaga agar bahan dasar yang dihasilkan tidak banyak mengalami perubahan.

4.  Penyaringan

Tujuannya untuk mendapatkan filtrat yang bersih dan bebas dari gumpalan-gumpalan .

5.  Pemberian bahan-bahan tambahan

Bahan-bahan tambahan yang sering digunakan untuk membuat jamu tradisional adalah air, gula, penstabil, dan bahan pengawet. Air harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan,begitu pula gula harus bermutu tinggi. Hal ini dilakukan agar tidak mempengaruhi bau, warna, kenampakan, dan rasa dari jamu yang dihasilkan.

Gambar 3.  Bagan air pembuatan minuman kesehatan tradisional (jamu)

6.  Pemasakan/pemanasan

Pemanasan bertujuan untuk mencegah kerusakan jamu oleh mikroba atau jamur. Oleh karena aroma minuman tradisional (jamu) tidak tahan pada suhu tinggi, maka pemanasan diupayakan menggunakan suhu tidak terlalu tinggi (suhu pasteurisasi). Pasteurisasi menyebabkan hampir seluruh bentuk vegetatif mikroorganisme yang hidup menjadi tidak aktif dan tidak banyak mempengaruhi rasa dan aroma dari minuman.

Tahapan proses produksi jamu instan  adalah sebagai berikut :

1. Sortasi  dan pencucian

Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran, noda, debu, dlsb. Sambil dilakukan pencucian, sering pula dilakukan sortasi ulang agar didapatkan kualitas yang baik.

2.  Penghancuran

Proses penghancuran dilakukan dalam upaya pengecilann ukuran sehingga    menghasilkan bubur empon-empon

3.  Pengepresan

Bertujuan untuk mengeluarkan sari (filtrate) dari empon-empon yang akan diproses  selanjutnya.

4.  Kristalisasi

Sari (filtrat) empon-empon yang diperoleh dari proses pengepresan kemudian ditambah gula, selanjutnya dilakukan proses pemasakan atau kristalisasi. Pada proses ini dilakukan pengadukan terus menerus sampai terbentuk kristal empon-empon  bercampur gula.

5.  Penggilingan (penghalusan)

Tahap ini bertujuan untuk menghaluskan hasil dari tahapan kristalisasi yang masih kasar, sehingga hasil instant yang diperoleh halus dan homogen.

Aspek peralatan

Performansi mesin pencuci empon-empon

Mesin pencuci empon-empon telah berhasil dirancang bangun dengan komponen utama ruang pencuci, stator, rotor, poros mesin, puli, sabuk transmisi, dan motor listrik.

Gambar 4.  Bagan alir pembuatan obat/jamu tradisional instan

Mesin bekerja pada putaran 230 RPM melalui reduksi putaran motor dari 1.400 rpm menggunakan ratio diameter puli 1:6. Kapasitas mesin pencuci empon adalah 5 –10 kg / sekali masukan.

Gambar 5.  Mesin pencuci empon

Efisiensi pencucian diukur dengan tingkat kebersihan bahan yang dicuci dan tergantung dari jenis bahan yang dinyatakan dalam persen. Hasil pencucian menunjukkan bahwa efisiensi pencucian rata-rata 95 %.

Lama proses pencucian tergantung jumlah masukan dan jenis bahan. Untuk empon-empon jahe, temulawak, kunyit, dan kencur dengan masukan rata-rata 5 kg/proses waktu pencucian 5 menit.  Pengoperasian mesin mudah dan dapat dilakukan oleh operator wanita.

Performansi mesin press hidrolis

Mesin mempunyai kapasitas 10 kg hancuran empon-empon/proses/15 menit.  Jenis empon-empon yang bisa diproses antara lain jahe, temulawak, kunyit, kencur. Dengan menggunakan alat ini waktu proses lebih singkat dan membutuhkan tenaga yang tidak besar. Selain itu, tangan tidak kotor, sehinga higienes produk meningkat dan pengoperasian mesin dan perawatan mudah

Gambar  6.   Mesin press hidrolis

Evaluasi Hasil Kegiatan

a).  Evaluasi sebelum kegiatan :

Dari hasil survei awal menunjukkan bahwa proses pengolahan obat tradisional (jamu) UKM “Ragil” dan “Bu Roes” di Kota Batu dengan bahan baku utama empon-empon, semua tahapan proses dilakukan secara manual. Hal ini memperlihatkan bahwa proses produksi tidak efisien, terutama pada proses pencucian empon-empon dan pengepresan untuk mendapatkan filtrat (sari), hal ini juga akan mempengaruhi hiegines produk. Selama ini dengan cara manual dalam mencuci empon-empon sebanyak 20 kg membutuhkan waktu 4-5 jam, sedangkan mengepres hancuran empon-empon sebanyak 10 kg secara manual membutuhkan waktu  2 jam.

b).  Evaluasi selama kegiatan :

Dilakukan uji coba performansi mesin pencuci empon dan mesin press hidrolis yang telah dirancang dan dibuat di Work Shop TSSU Universitas Brawijaya untuk mengetahui apakah materi dan teknologi yang akan disampaikan nantinya dapat diadopsi oleh khalayak sasaran. Dari hasil uji coba performansi pencuci empon adalah dengan masukan rata-rata 5 kg empon-empon/proses/5 menit, dengan efisiensi pencucian 95 % . Sedangkan mesin press hidrolis diperoleh : waktu pengepresan adalah 10 kg/ proses/15 menit.

c).  Evaluasi akhir kegiatan :

Setelah kegiatan penerapan mesin pencuci empon-empon dan mesin press hidrolis pada UKM obat tradisional (jamu), maka performansi dan efisiensi produksi meningkat. Hal ini mengakibatkan UKM ini dapat membuat perencanaan produksi dan mengantisipasi permintaan. Di samping itu, mutu produk dapat dikontrol, lebih hiegines, serta menghemat waktu dan tenaga.

KESIMPULAN

Performansi dari rancang bangun mesin pencuci empon-empon secara mekanis untuk pengolahan obat tradisional adalah waktu pencucian empon-empon (jahe, temulawak, kunyit, dan kencur) adalah dengan masukan rata-rata 5 kg empon-empon/proses/5 menit.

Efisiensi pencucian diukur dengan tingkat kebersihan bahan yang dicuci dan tergantung dari jenis bahan yang dinyatakan dalam persen. Hasil pencucian menunjukkan bahwa efisiensi pencucian rata-rata 95 %.

c. Performansi dari rancang bangun mesin press hidrolis untuk mengepres parutan empon-empon adalah 10 kg/proses/15 menit.

Implementasi mesin peralatan menghasilkan penghematan waktu dan tenaga, serta peningkatan hiegines produksi.  Mesin yang diintroduksikan  mudah dioperasikan dan bisa dilakukan oleh operator wanita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Kegiatan mengucapkan terimakasih kepada Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional  yang telah memberikan dana pelaksanaan Pengabdian melalui  kegiatan Ipteks bagi Masyarakat. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

-------------. 2003. Indonesia herbal jamu.         http://www.mercier4.tripod.com/indoherbsjamu.htm

Handayani, L dan Suharmiati. 2002. Meracik Obat Tradisional Secara Rasional. http://www.tempo.co.id/medika/arsip/pus-2 htm

Hargono, J. 1993. Trend Kembali Ke Obat Dan Kosmetika Tradisional. Majalah  Trubus. No. 278 th XXIV Hal 4. Yayasan Sosial Tani Membangun. Jakarta.

Paraga, B.D. 1983. Farmakologi. Sekolah Menengah Farmasi Putra Indonesia. Malang.

# Text boxes

Spesifikasi :

Tabung dan alas :Stainless Steel

Frame                 : Besi

Dimensi tabung   : ( 30 cm tinggi 40 cm

Kapasitas            : 10kg /proses/20 menit

Hidrolis                : 2 ton

Sortasi

Pencucian

Penggilingan

Pengepresan

Pemanasan sampai
mendidih

Penyaringan

Pendinginan

JAMU

Pembotolan

Bahan baku
(empon-empon)

air bersih

Gula dan bahan 
tambahan lainnya

filtrat

Ampas

Kristalisasi

Sortasi

Simplisia/Empon-Empon

Ekstrasi

Penghancuran

Pencucian

Filtrat

Pengemasan

Obat/Jamu Tradisional Instan

Penghalusan

Ampas

Gula